## Slide 1
Onderweg-reparatie
Van tubeless motorfietsbanden

## Slide 2
Er zijn twee hoofdtypen pluggen die gebruikt kunnen worden
1. Touwpluggen (string plugs)
Dit zijn kleverige rubberen slierten (lijkt op teerachtig touwtje) die je met een insteektool in het gat duwt
Werkwijze:
  Je haalt de spijker of schroef eruit
  Je gebruikt een vijl om het gat schoon te maken
  Je duwt de touwplug erin met de tool, laat een stukje uitsteken, en snijdt het overtollige af
Voordelen:
  Goedkoop en snel
  Werkt goed onderweg als noodreparatie
Nadelen:
  Niet altijd 100% luchtdicht of duurzaam
  Kan na verloop van tijd loskomen
👉 Dit is het type dat het vaakst in universele reparatiesetjes zit

## Slide 3
2. Paraplu-pluggen (mushroom plugs)
Deze plug heeft een kopje als een paraplu (of paddestoel) en een steel die door het gat wordt getrokken
Werkwijze:
  De kop (paraplu) komt aan de binnenkant van de band te liggen
  De steel vult het lek op en sluit het gat luchtdicht af
  Je gebruikt hiervoor een speciaal inbrengapparaat
Voordelen:
  Beter afgesloten dan touwpluggen
  Minder kans dat de plug eruit schiet
  Vaak lucht- en drukvast genoeg om als semipermanente
  reparatie te gelden
Nadelen:
  Duurder
  Werkt minder goed bij grote of onregelmatige gaten

## Slide 4
Voorbeelden van paraplusets
Stop & Go Pocket Tire Plugger: Een vrij professionele kit speciaal voor motorbanden, met paddenstoel-pluggen. Richtprijs ca. €55,50
Dynaplug Quick Motorcycle Tire Puncture Repair: Premium merk, motorfietsgericht Richtprijs ongeveer €50
GrandPitstop Mushroom Plug Kit Tubeless Motor/Auto: Een kit die zowel voor motor als auto gebruikt kan worden, prijs ~ €60,00
Givi S450 Tubeless Reparatieset Motor: Merk speciaal voor motoraccessoires, prijs ~ €38,00
Horizon HMR bandenreparatieset: Dit pakket bevat 15 paddestoelvormige rubberen pluggen en is ook geschikt voor tubeless autobanden. Prijs ca. €55,00
NB Los van deze sets, zorg er ook voor dat je een 12V Compressor bij je hebt om na de reparatie je band weer op te pompen

## Slide 5
Waar op te letten bij aankoop
- Speciaal voor motorbanden: Motorbanden krijgen veel meer stress dan fietsbanden of auto’s — hoge snelheden, bochten, temperatuur Zorg dat de kit daarvoor geschikt is
- Plug-type: Zoek expliciet naar “mushroom plug”, “paddenstoel plug”, “mushroom head” — dat is het type dat intern goed afsluit
- Complete kit: Een goede set bevat gereedschap (rasp/sonde), inbreng-apparaat, de pluggen zelf
- Pluggrootte & aantal: Hoeveel gaten kun je repareren met de set? Hoe groot mag het gat zijn (diameter) dat de kit aankan?
- Garantie/advies fabrikant: Sommige bandenfabrikanten adviseren of beperken reparaties via pluggen — check je bandmerk
- Prijs vs kwaliteit: Er zijn sets vanaf €20 voor simpel universeel tot €60+ voor premium
- Gebruik onderweg vs permanente reparatie: Sommige pluggen zijn meer “voor nood”;andere zijn geschikt voor permanente oplossing